ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ

РОССИИ

Центральный ордена "Знак Почета" 
научно-исследовательский институт геодезии,
 аэросъемки и картографии
 им. Ф.Н.Красовского

# ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

Приспособления для принудительного

центрирования геодезических приборов.

Типы, основные параметры и технические требования

Москва

ЦНИИГАиК

1997

Предисловие

1	РАЗРАБОТАН Центральным ордена "Знак Почета" 
научно-исследовательским институтом геодезии, аэросъемки и картографии им. Ф.Н.Красовского (ЦНИИГАиК)

Директор института	Н.Л.Макаренко

Зав. ОСМОГИ,

руководитель темы,	А.И.Спиридонов

Исполнитель	В.Д.Крылов

2	ПОДГОТОВЛЕН к утверждению и ВНЕСЕН на утверждение - НТО Роскартографии

Начальник НТО	В.Н.Александров

Главный специалист	В.Н.Кузнецов

- УТВЕРЖДЕН и ВВЕДЕН в действие Приказом Роскартографии от 14.11.1997 г. № 112п

- ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ ©ЦНИИГАиК, 1997

Содержание

1	Область применения	1

2	Нормативные ссылки	1

3	Типы. Основные параметры и размеры	2

- Технические требования		3

- Правила эксплуатации	6

Приложение А	7

Приложение Б	12

Приложение В	14

Приложение Г	16

### ОТРАСЛЕВОЙ  СТАНДАРТ

________________________________________________

Приспособления для принудительного центрирования

геодезических приборов.

Типы, основные параметры и технические требования

________________________________________________________

Дата введения 1.07.1998 г.

### 1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на приспособления для принудительного центрирования геодезических приборов в рабочем положении и определяет их основные параметры и требования к ним.

### 2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 1050-88 Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия.

ГОСТ 2060-90 Прутки латунные. Технические условия. ГОСТ 2789-73    Шероховатость поверхности. Параметры, характеристики и обозначения. ГОСТ 9.301-86   ЕСЗКС   Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования. ГОСТ 9.303-84   ЕСЗКС   Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору.

ГОСТ 9.014-78    Временная противокоррозийная защита изделий. Общие требования. ГОСТ 8724-81 Резьба метрическая. Диаметры и шаги. ИСО 263-73 Резьба, дюймовая ИСО для винтов, болтов и гаек (диаметры от 0,06 до 6 дюймов). ГКИНП 07-016-91 Правила закладки центров и реперов  на  пунктах геодезической  и  нивелирной  сети СССР

РТМ 68-8.20-93    Полигоны геодезические. Общие технические требования (с измен. № 1).

### 3 Типы. Основные параметры и размеры

3.1 Устанавливается три типа приспособлений для принудительного центрирования геодезических приборов:

- с диаметром столика 260 мм и центрировочным элементом в виде втулки (ПЦ-260);

- с диаметром столика 200 мм и центрировочным элементом в виде станового винта, соединенного   со    столиком    с   помощью    фланца (ПЦ-200/1);

- с диаметром столика 200 мм и центрировочным элементом в виде станового винта, соединенного    со    столиком    с    помощью    резьбы (ПЦ-200/2).

Допускается изготовление квадратных столиков со стороной квадрата, равной указанному диаметру окружности круглого столика.

3.2 Основные параметры и размеры должны соответствовать указанным в таблице 1 и на чертежах (приложения А, Б, В).

Таблица 1

|  | ПЦ-260 | ПЦ-200/1 | ПЦ-200/2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр столика, мм Толщина столика, мм Центрирующий элемент Тип крепления к столику Допустимая погрешность центрирования, мм Масса, кг | 260 20 втулка и вкладыш с целиком или становым винтом постоян. 0,04 10,5 | 200 20 двухсторонний фланцевый становой винт съемное фланцевое 0,2 7 | 200 20 два раздельных становых винта съемное резьбовое 0,2 7 |

- Приспособление для принудительного центрирования должно быть конструктивной составной частью центра пункта геодезической сети.

- Преимущественные области применения приспособления для принудительного центрирования геодезических приборов указаны в справочном приложении Г.

- Пример условного обозначения приспособления для принудительного центрирования с номинальным радиусом столика г = 260 мм:

ПЦ-260 ОСТ 68-12-97

### 4 Технические требования

4.1 Приспособления для принудительного центрирования геодезических приборов должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

- Отдельные детали приспособлений для центрирования - столик, втулка, вкладыши для целика и станового винта должны  изготовляться из стали   марки 45 ГОСТ 1050 (Приложения А, Б, В). Целик и становой винт должны изготовляться из латуни по ГОСТ 2060.

- Твердость материала со стороны рабочих поверхностей А (рис.А.2; А.З; А.4) втулки, вкладышей целика и станового винта должна быть HRC 40 ...50;

шероховатость рабочих поверхностей втулки, вкладышей целика и станового винта должна соответствовать параметру Ra 0,025 по ГОСТ 2789.

- Допуск на разность диаметров рабочих поверхностей А втулки и вкладышей целика и станового винта должен быть не более 0,04мм.

- Верхний торец целика и станового винта должен оканчиваться сферой радиусом 13 мм +0,5 мм.

На сферической поверхности должно гравироваться перекрестие со штрихами длиной 10 +0,3 мм, шириной штриха не более 0,2мм.

- Биение перекрестия относительно оси цилиндрической поверхности вкладыша диаметром 25,4 мм и средних диаметров резьбы  становых винтов должно быть не более 0,03мм.

- Шаг резьбы для закрепления целика и оси станового винта во вкладыше должен быть 0,75 мм.

4.8	Становые винты должны быть  изготовлены двух типов: с метрической резьбой Ml6x1,5 и дюймовой резьбой 5/8" в соответствии со стандартом ИСО 263.

Для закрепления геодезических приборов количество витков должно быть не менее четырех.

4.9 Становой винт центрировочного приспособления ПЦ-200/1 двухсторонний. Допуск на разность диаметров между цилиндрической поверхностью фланца станового винта и отверстием столика должен быть не более 0,05мм. Приложение Б, рисунки Б.1, Б.2.

4.10 Для центрировочного приспособления ПЦ-200/2 отверстие в столике для закрепления становых винтов должно иметь резьбу Ml6x1,5.

4.11	Становые винты для ПЦ-200/2 должны быть изготовлены с метрической резьбой Ml6x1,5 и с резьбой двух видов - метрической Ml6x1,5 и дюймовой 5/8" на одной цилиндрической поверхности.

4.12	Противокоррозийная   защита   поверхностей столиков, втулок и вкладышей (кроме поверхности А, приложение А, рисунки А.2, А.З, А.4), целиков и становых винтов обеспечивается хромированием в соответствии с ГОСТ 9.301 и ГОСТ 9.303.

- Для предохранения от механических повреждений и климатического влияния закладной элемент - столик должен быть закрыт металлической крышкой.

4.14 Приспособления для принудительного центрирования должны сохранять работоспособность в диапазоне температур от минус 10 до +50°С

4.15 Срок службы приспособлений для принудительного центрирования геодезических приборов должен быть не менее 10 лет при условии проведения ежегодных профилактических мероприятий.

### 5 Правила эксплуатации

5.1	Закладная деталь – столик приспособления для принудительного центрирования геодезических приборов в рабочем положении закрепляется в верхнем торце центра пункта.

5.2	Горизонтальность   столика   при   сооружении пункта обеспечивается с помощью брускового уровня с ценой деления 10" или квадранта КО-10.

- Целики и становые винты в нерабочее время должны храниться в подразделении, отвечающем за сохранность и эксплуатацию пунктов.

- Все части приспособлений для принудительного центрирования должны быть подвергнуты консервации по ГОСТ 9.014 с заменой консерванта по истечении года.

### Приложение A

(справочное)

Преимущественные области применения приспособлений для центрирования геодезических приборов

| Типы | Область применения |
| --- | --- |
| ПЦ -260 | Пункт образцовых базисов 1-го и 2-го разрядов |
| ПЦ-200/1 ПЦ-200/2 | Пункт микротриангуляции геодинамических и геодезических полигонов и пункты геодезических сетей, предназначенных для решения прикладных задач |